## Slide 1: PUESTOS DE VENTA EN EL ACTO
Arquitectura Hardware
Carlos D. Ramos Hierrezuelo
Jefe de Proyecto
Oficinas de Metro - Madrid,
25 de Marzo de 2010
[Personalización, Venta, Recarga y Consulta de Tarjetas Sube-T / V.1.0 ]

## Slide 2: ARQUITECTURA HARDWARE
IMPRESORA LÁSER (por definir)
VÍDEO
USB
USB
USB
ETHERNET
RED METRO
TCP/IP
MONITOR TÁCTIL
CÁMARA MOTORIZADA
IMPRESORA TSC
LECTOR TSC
SWITCH
HSM
S. CONTABLES

## Slide 3: IMPRESORA DE TARJETAS SIN CONTACTO
Impresión extremo a extremo en una o dos caras
Impresión color de 190 tarjetas por hora a una cara
Impresión monocroma de 1000 tarjetas por hora a una cara
Resolución de 300 dpi
Conexión de alta velocidad USB 2.0 y Ethernet 10/100 Base-T
Hopper para 100 tarjetas
Datacard CP60 Plus

## Slide 4: CÁMARA MOTORIZADA
Movimiento motorizado (189° en horizontal y 102° en vertical)
Tecnología óptica Carl Zeiss®
Sistema de enfoque automático
Sensor de 2 megapíxeles (alta resolución) con tecnología RightLight™ 2
Profundidad de color: color verdadero de 24 bits
Captura de vídeo de hasta 1600 x 1200 píxeles (calidad HD)
Captura de fotografías: 8 megapíxeles (mejora por software)
Hasta 30 fotogramas por segundo
Conexión de alta velocidad USB 2.0
QuickCam® Sphere AF

## Slide 5: LECTOR/GRABADOR DE TARJETAS SIN CONTACTO
Procesador RISC NIOS II 32 bits a 50 MHz
16 MB de SDRAM
32 MB de memoria FLASH para almacenamiento persistente
Crypto-procesador hardware DES
Ethernet 10/100 Base-T
Interfaz de RF con soporte para ISO/IEC-14443-A/B
Lector/grabador TSC actualmente utilizado para tratar
tarjetas SUBE-T del CRTM en equipos de peaje y venta
NTI-802 RMB

## Slide 6: PANTALLA TÁCTIL
Pantalla LCD táctil de 17’’ formato 4:3
Resolución de 1280 x 1024 píxeles
Brillo de 300 cd/m2
Ratio de contraste 800:1
Tiempo de respuesta de 5 ms
Ángulo Visión (170°)
16,7 millones de colores
L1730SF-SV

## Slide 7: PC
PC de sobremesa
Intel Core 2 Quad Q9400 (2,66GHz, 1333MHz, 6MB)
Memoria RAM de 3072MB (3x1024) 800MHz DDR2 Dual Channel
Disco duro de 500GB SATA II (7200RPM)
Tarjeta gráfica con dos salidas de vídeo
Tecnología VPRO
Ratón DELL Láser USB
Teclado DELL Quietkey USB
Windows XP SP3
OptiPlex 960 MT

## Slide 8
El valor de la anticipación
Carlos D. Ramos Hierrezuelo
Transporte Terrestre / Transporte y Tráfico
cdramos@indra.es